## Slide 1
Optimización de Reposición de Piezas CA15
Equilibrio entre costos de inventario y lucro cesante en la producción de cuplas de acero mediante modelado estocástico.
GRUPO 6 | SIMULACIÓN K4031
Universidad Tecnológica Nacional
Gonzalo García Fontenla, Lucas Schvartzman, Nicole Reggiardo y Mateo Hernández

## Slide 2
Línea de Producción
Se fabrican cuplas de acero en un Torno CNC de alta capacidad. El proceso depende críticamente de la pieza CA15
"La pieza CA15 sufre un desgaste progresivo, siendo la principal causa de paradas técnicas no programadas."
CONTEXTO DEL NEGOCIO

## Slide 3
Lucro Cesante
$500 USD/Hora
Costo por detener la producción debido a quiebre de stock de la pieza CA15.
Costo de Capital
$30 USD/Pieza
Costo de mantener inventario inmovilizado
EL DILEMA OPERATIVO

## Slide 4
Lote Óptimo n
Determinar la cantidad exacta de repuestos a solicitar en cada pedido mensual.
Balance entre CTMP y SMSP
Encontrar valores de SMSP seguros manteniendo el CTMP mínimo.
KPIs Clave
Monitorear el Tiempo Ocioso (PTO) y el Porcentaje de Cuplas Descartadas (PCD).
OBJETIVOS DEL MODELO

## Slide 5
METODOLOGÍA
Evento a Evento
Es óptimo (ignora tiempos intermedios)
El problema tiene intervalos aleatorios (desgastes) y fijos (entregas)
Funciona con Stock

## Slide 6
Modelado mediante distribuciones de probabilidad IRP, TRP y CCD.
1. Inicio
Máquina operando en condiciones nominales.
2. Desgaste
Se detecta falla o fin de vida en CA15.
3. Reemplazo
Cambio de pieza y registro de tiempo muerto.
4. Reposición
Llegada del pedido mensual y stock-up.
CICLO DE VIDA DE OPERACIÓN

## Slide 7
Procesamiento del dataset histórico (Abril 2025 - Actualidad). Se filtraron paradas de planta para obtener el desgaste neto.
FDP Modeladas:
ANÁLISIS DE PROBABILIDADES
IRP
Representa el T total de operación de la máquina entre una falla y la siguiente (en min)
TRP
Representa la demora física del operario en cambiar la pieza por una nueva (en min)
CCD
Representa la cantidad de cuplas que deben ser descartadas en producción

## Slide 8
FDP del Intervalo de Reposición (IRP): Comportamiento probabilístico del desgaste en minutos
ANÁLISIS DE PROBABILIDADES

## Slide 9
FDP del Tiempo de Reemplazo (TRP): Duración probabilística de las paradas por recambio
ANÁLISIS DE PROBABILIDADES

## Slide 10
FDP de Cuplas Descartadas (CCD): Frecuencia de piezas descartadas asociada al comportamiento del desgaste
ANÁLISIS DE PROBABILIDADES

## Slide 11
ESCENARIOS DE SIMULACIÓN
Horizonte Temporal
Simulación a 240 meses (20 años) para absorber variabilidad estadística y evitar sesgos de “suerte”
Rango de Evaluación
Escenarios de pedidos mensuales estratégicos para determinar costos óptimos

## Slide 12
n (Pedido) | PTO (Tiempo Ocioso) | PCD (Descarte) | SMSP (Sobrante) | CTMP (Costo USD)
400 | 24.86% | 1.86% | 0.00 | $89,483.01
450 | 15.45% | 1.85% | 0.00 | $55,634.90
500 | 6.18% | 1.84% | 0.03 | $22,232.01
510 | 4.13% | 1.85% | 1.74 | $14,907.57
520 | 3.99% | 1.84% | 9.05 | $14,626.90
530 (Óptimo) | 4.00% | 1.86% | 19.01 | $14,964.82
600 | 4.00% | 1.84% | 88.70 | $17,044.55
MATRIZ DE ESCENARIOS SIMULADOS

## Slide 13
ANÁLISIS DE INFLEXIÓN ECONÓMICA

## Slide 14
Recomendación Final
Solicitar 530 piezas
Frecuencia: Pedido mensual fijo.
PTO (Tiempo Ocioso) 4.0%
PCD (Cuplas Descartadas) 1.86%
POLÍTICA ÓPTIMA DE REPOSICIÓN
CTMP (Costo Total Mensual) $14.964,82 USD
SMSP (Stock Promedio Sobrante) 19 UNIDADES

## Slide 15
¿Dudas o Comentarios?
Grupo 6 | Simulación K4031
Universidad Tecnológica Nacional
Gonzalo García Fontenla, Lucas Schvartzman, Nicole Reggiardo y Mateo Hernández